附录   陶瓷产品试验设备简介

CZY型	陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪

CXK型	陶瓷吸水率真空装置

TZS型	数显陶瓷砖抗折试验机

CHY型	陶瓷砖恢复系数测定仪

CM 型	无釉砖耐磨试验机

CYM型陶瓷砖釉面耐磨试验机

CZ 型	陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜

CRS型	陶瓷砖抗热震性试验机

CLD型	全自动低温冻融试验装置

CJY型	陶瓷砖摩擦系数测定仪

CBY型	陶瓷砖边直度、弯曲度测定仪

CHD型	陶瓷砖厚度测量仪

CZR型	陶瓷砖坯针入度测定仪

CMD型陶瓷砖坯密度测定仪

DRL型	快速升温电热炉

CBZ型	陶瓷砖坯制样机

CKL型	卫生陶瓷抗龟裂试验机

BT型	油毡纸不透水仪

CQS型	数显工程陶瓷弯曲强度试验机

FZS型	数显非金属薄板抗折试验机

CHD型陶瓷砖厚度测量仪

使 用 说 明 书

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

- 概述

CHD型陶瓷砖厚度测量仪（以下简称测厚仪）是用于测量普通量具无法测量的大尺寸陶瓷砖厚度的仪器，也可用于测量其它材料（如大理石板材、石膏板材等）产品厚度的测量。该测厚仪采用百分表进行测量，具有精度高、读数准确、操作简便、携带方便等优点，是有关生产厂家与质检单位的良好仪器。

- 主要技术参数

1.测厚仪的精度：±0.1mm

2.测厚仪的测量范围：

| 规 格 | 最大测量范围（长×宽） | 最大测量厚度 |
| --- | --- | --- |
| CHD1000 | 1000×1000mm | 25 mm |
| CHD600 | 600×600 mm | 18 mm |

- 结构及安装

图一   结构图

结构图如图（一）所示。该测厚仪由百分表1、测头2、支架3、销轴4、旋母5组成。安装时，将销轴4及旋母5插入支架前端的孔中，旋松旋母5，将百分表1插入支架中，拧紧旋母，固定好百分表，即可测量。

- 操作过程：

- 松开百分表上限位弹片，放下百分表测头，将百分表调零；

- 提起百分表测头，用弹片将百分表限位，并使测头2平面与被测试样平面充分接触；

- 将测厚仪按图一所示进行测量，并将百分表上的示值记入相应的表格，便是要测量的陶瓷砖厚度；

- 重复2、3步骤，直至所有试样测量完毕，打扫现场，擦净仪器；

- 拆下百分表，将测厚仪装箱，以备下次使用。

- 维修与保养

测厚仪在设计上虽然已考虑到精度等方面的可靠性问题，然而如果使用不当或维护不善便会造成损失，希望使用时在以下几方面注意保养：

- 不要使陶瓷砖块砸伤测头2的表面；

- 要保护百分表的测头，使用时要轻收，轻放试样，在测量以后，一定把表头收回去，用弹片限位，不要让样品碰撞表头；

- 该测厚仪严禁摔碰，每次使用完应在测头涂上防锈油，以防生锈；

- 试验室必须保持干燥。