HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪

操作使用手册

北京纽利德科技有限公司

010-51482161/2/3

北京纽利德科技有限公司是主要从事专业生产和引进世界各国先进检测试验仪器设备的资深公司，同时为广大用户提供专业的售前售后服务。为了更好的服务于客户，公司在北京设立了维修服务及零配件供应中心，同时逐步在各省设立服务及销售机构，给予用户提供更大便利。　 
      公司以管理为基石，以科技为导向，以创新为动力，以服务为生存根本的超前经营理念。使得国内市场不断扩大，客户已遍布中国各个地区和各行各业，主要包括：公路、建筑、铁路、水利、电力、环保，冶金工业，各级勘察设计院，工程局，监理公司，质检站，管理机构，科研院所和高校，以及航空航天，军工，船舶，等系统的科学研究机构。同时赢得了诸多国外知名厂商的青睐，成为他们在华主要的代理机构。厂商在本公司常设技术交流机构，工程师定期来公司交流工作。把国外的先进技术、经验应用到各工程行业，使用户单位不仅能拥有先进的设备，而且拥有最前沿的技术支持。 
    公司已发展成一个集售前解决方案提供，仪器销售，安装调试，故障维修，零配件供应以及人员培训，技术咨询于一体的的专业化综合性公司。公司紧跟工程检测仪器和方法的最前沿技术，仪器涉及声测、动测、电磁、雷达，激光，回弹检测等多个领域，产品具有性能优越、稳定可靠、使用方便、便携轻便等特点，产品范围涉及岩土工程测试仪器，基桩检测仪器，道路和桥梁工程测试仪器，建筑工程无损检测仪器，建筑材料试验仪器，数据采集与测量仪器，环境监测仪器，工业无损检测仪器多个工程检测和试验领域。

目录

1、综合介绍	4

1．1产品说明	4

1．2技术指标	5

1．2．1性能指标	5

1．2．2工作环境	5

1．2．3其他配置	5

2、测试仪表	6

2．1仪表说明	6

2．1．1仪器的用途	6

2．1．2仪器的使用规则	6

2．1．3仪器的使用方法	7

2．1．4 仪器使用前的准备	7

2．2仪表维护	8

2．2．1仪表和电池维护	8

2．2．2故障处理	8

2．2．3技术服务	9

2．3仪表操作	9

2．3．1主菜单选择	10

2．3．2数据的查阅	10

2．3．3数据库的清除	11

2．3．4检查设置参数	11

2．3．5混凝土坍落度指标的测量	11

2．3．6混凝土温度的测量	13

3、数据报表	13

3．1程序安装	13

3．1．1安装环境	13

3．1．2安装步骤	13

3．2操作界面	14

3．3数据传输	15

3．3．1传输步骤	15

3．3．2接收处理结果	15

3．4数据检索	15

3．5报表生成	16

3．5．1新接收数据的报表生成	16

3．5．2查询数据的报表生成	16

4、注意事项	17

4．1产品目录	17

4．2数据传输	17

4．3报表打印	17

4．4仪表的初次使用或存储中有误码	17

4．5保修服务	17

1、综合介绍

1．1产品说明

“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”是由我公司专门为检测建筑施工现场的新拌混凝土技术指标而设计的即时检测仪器。它是根据混凝土流变学原理，通过检测混凝土的粘稠度来分析混凝土基本指标的。经过大量试验证明该方法相关性良好。它的突出优点是：检测速度快，携带使用方便，分析结果可靠，而且实现了测试结果数字化。

目前现行的锥形筒坍落度检测手段由于操作不方便，人为误差很大，已不能满足现代化建筑施工技术的发展要求。“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”的出现将替代笨重和测量误差大的传统测量手段，为现代化建筑施工提供保证。

“HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪”产品系列有经济型和综合型两种，其中：

HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪（经济型）可检测混凝土坍落度、水灰比、施工温度及预测28天强度，并对检测结果进行计算。主要用于施工现场对上述指标的及时测量。

HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪（综合型）除可检测经济型所有项目外，并能将处理结果输出到个人计算机进行测试数据的分析和报表输出。

以上产品采用的专利技术属国际领先，并已进行了商标注册，伪造必究。

1．2技术指标

1．2．1性能指标

坍落度：  50 ~ 260 mm  误差：±10%  测试时间	≮8s

水灰比：  0.20 ~ 0.60     误差：±5%

28天强度：10 ~80MPa     误差：±10%

水泥稠度： 试锤下沉深度13 ~ 40mm

温度：     -20°C ~ +80°C  误差：±5%  测试时间	≮8s

数据存储： 100组数据

1．2．2工作环境

工作温度：		–20°C ~ +70°C

储存温度：		–40°C ~ +90°C

相对湿度：		≤100%RH

海拔高度：    ≮4000m

冲击：			980m/s2

绝缘电压：		≮5000V

1．2．3其他配置

显示屏：		  60mm ╳ 20 mm

内置电源：		NiHM  6V/1.3Ah

6v充电器：      一个，重量500g

固定手把：      一个

探测头：        一个

传输电缆：      一个

2、测试仪表

2．1仪表说明

2．1．1仪器的用途

HPC-001S高性能混凝土综合性能测试仪主要用于施工现场对新拌混凝土性能指标的随时检测。比如：混凝土出机，混凝土运输罐车与工地混凝土交接，泵送过程，浇筑现场等环节对混凝土性能的检测。也可以在混凝土搅拌站或搅拌车的出料口进行混凝土性能的检测，便于及时掌握新拌混凝土的质量状况。还可以通过固定夹具固定在试验室内使用，也可测量水泥的稠度。

2．1．2仪器的使用规则

在测量前应确认电池电量充足，连接好测试头，并根据仪器的提示设置好相应的参数，如：混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数。在混凝土配合比参数没有改变时，每次测量之前不必重新设置仪器参数。

仪器在完成测量或暂时不用时，为节省机内电池应及时关掉电源。不必担心关机时内部设置的参数与已测量的数据丢失。

2．1．3仪器的使用方法

手持仪器将测试头垂直插入被测混凝土中10cm（即测试头上的标线位）深度，即可按动“测试”键进行测试。测试时应尽量避免测量仪器晃（抖）动，使测试仪器测试头始终保持垂直状态。

测量选样要准确，要选择比较均匀的静态混凝土检测。在料斗或料堆中取样时要尽可能选择其中部。抽样检测应将混凝土倒入直径不小于30厘米，深度不小于20厘米的采样筒中进行检测，其中混凝土深度应保证在16厘米以上。

使用后，要清洗检测头，并妥善放置仪表。

2．1．4 仪器使用前的准备

在使用之前应先进行电池的充电。充电时，请将仪器的充电接口盖打开，并将充电器与仪器充电接口和交流电源相接。打开电源开关，此时，充电指示灯闪烁，即开始充电。第一次充电时，应充满4.5小时。

仪器在每次使用之前应先打开电源开关检查电压是否充足。之后即可安装测试头，开始使用。

2．2仪表维护

2．2．1仪表和电池维护

仪器在每次使用完毕或暂时不用时，应检查关好电源，卸下测试头并清洗干净，擦干后放入包装箱内或插入皮套中，以免损坏。

仪器在长时间存放时，应每年拿出来转动几次，并适当充电补充电量以保证不造成电池损坏。

仪器在使用中应注意观察显示屏最右侧的“电池”形电压指示。实心“电池”表示电压充足；“电池”上端出现一个空格表示电压足以维持正常工作；“电池” 上端出现两个空格表示电压还能维持测量不少于50次，此时应充电补充电量以保证您的工作不受影响；空心“电池”则表示电压已不能维持正常工作，此时仪器将自锁，不支持任何操作，必须及时充电，以免过放电造成电池损坏。

在充电时，应注意观察显示屏最右侧的“电池”电压指示，在显示出实心“电池”后应再继续充两个小时。或依充电器指示灯变绿为止。

2．2．2故障处理

当电压指示正常，屏幕出现显示异常或黑屏，及传感器测量时不动，应及时找销售商或返回生产厂家维修。请不要自行拆卸或调整内部器件，以免造成更大的损坏。

2．2．3技术服务

本公司在主要地区建有技术服务站，为用户24小时服务。也可以直接与生产厂家联系。

生产厂技术服务电话：010-51482161/2/3

2．3仪表操作

仪表正面示意图为：

2．3．1主菜单选择

打开仪器电源开关，仪器屏幕上会出现“HPC-001S和时间、电池电量指示”，按“返回”键，则进入5个主菜单项状态。

坍落度测试

水泥标准稠度

数据记录

数据传输

仪表设定

其中主要有：

坍落度测试中有配合比设定，设定项有骨料粒型、骨料粒径、外加剂掺量、掺和料掺量、水泥强度等级、设计强度六项。

数据记录中有查询坍落度、查询水泥标准稠度、清除坍落度、清除水泥标准稠度。

数据传输中有坍落度传输。

仪表设定中有时间设定，温度显示，液晶显示背光。

本机默认的状态为“坍落度测试” （即当前状态反黑，下同）。按上、下“选择”键，可以在“坍落度”、“水泥稠度”、“数据传输”、“数据记录”、“仪表设定”之间进行功能转换。按“确认”键即可确认当前状态并进入该状态的下一级工作状态。

2．3．2数据的查阅

在主菜单“数据记录”的状态下，按“确认”键进入数据查询子菜单。

在“查阅”被“确认”后，按上、下“选择”键，可以依次显示该数据区的骨料粒形、骨料粒径、平均值和该数据区所有坍落度值。

在子菜单任一工作状态下，按“返回”键即可返回到主菜单选择状态。

2．3．3数据库的清除

在主菜单“清除坍落度”和“清除水泥标准稠度”的状态下，按“确认”键后可以删除数据库中的所有数据。

2．3．4检查设置参数

仪器在“测试坍落度”状态下通过不断按“确认”键，可以陆续调出当前数据区的所有设置参数。或通过子菜单的数据区转换的方式调入您所关注数据区内的设置参数和数据。在调出设置参数的当前值下，可以通过按上、下“选择”键选择的方式修改当前的设置参数。

一旦修改了当前设置值，“坍落度”测量将自动进入该修改后的新数据区。

2．3．5混凝土坍落度指标的测量

在采用本仪器正式测量坍落度之前，必须根据欲测混凝土的实际配合比设置好混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数，测量数据方能准确有效。

1、骨料粒形的选择

本机初始的默认状态是“测试坍落度”工作状态（即“坍落度”反黑表示为当前状态）。在此状态下，按“确认”键则进入坍落度的设置状态。此时，首先需要选择骨料粒形；“△”代表碎石，“〇”代表卵石，“ D”代表碎卵石（初始的默认状态为碎石, “△”反黑）。按上、下“选择”键可进行碎石、卵石和碎卵石之间的转换，按“确认”键则确认当前选择的骨料粒形，并进入“骨料粒径”的设置状态。

2、骨料粒径的选择

“骨料粒径”按最大骨料粒径分10mm、16mm、20mm、25mm、31mm、40mm六挡。可按上、下“选择”键进行顺序或倒序粒径的转换（初始的默认状态为“20mm” ），按“确认”键则确认当前选择的最大骨料粒径，并进入混凝土待测工作状态。

3、坍落度测量方法

设置好混凝土的骨料粒形、骨料粒径等参数后，即可将测试头插入欲测混凝土中，使仪器探头保持垂直状态。随后按动一下“测试”键三次至屏幕上出现新的“坍落度”数据，此时间不会超过8秒，即可提起仪器，完成本次测试。每按动一下“测试”键，“坍落度” 序号会自动加一，并显示出一个新的测量结果。

仪器在使用时，如发生测试头被卡住，仪器会自动停止测试，并发出告警信号“坍落度溢出!”（测试失败）。此时只需小心提起测试头，另选一测试点，重新按动“测试”键进行测量即可。如出现“坍落度空载！”告警时，应检查测试头是否连接可靠，在问题排除后重新进行测量。

2．3．6混凝土温度的测量

在菜单“仪表设定”的“温度显示”的状态下，按“确认”键，显示出温度测量值。当屏幕出现 “温度溢出!”（测量范围超出）时，说明当前温度超过了允许的测量范围。应检查原因再重新测量。

3、数据报表

3．1程序安装

3．1．1安装环境

1、WINDOWS（98，2000，XP）操作系统

2、空闲的串口COM1

3、注册合法的微软MSCOMM32.OCX通讯构件（如无存在，安装程序自动检测安装）

3．1．2安装步骤

装入安装光盘，运行安装程序HPC_install.bat，照安装提示（下一步）直接操作即可。所有执行文件和数据库文件存在于C:\HPC目录下，数据库驱动程序位于系统目录下。

3．2操作界面

程序安装成功后，在开始项的HPC中运行hpc.exe，首次运行时数据库没有数据，界面为：

3．3数据传输

3．3．1传输步骤

正确连接串口 COM1在计算机与测试仪表之间。

打开接收程序，并用鼠标点击“开始接收”使其变灰。

在测试仪表上选择“数据传输”项，确定

在接收端开始看见数据传输。

3．3．2接收处理结果

将传输过来经检测正确无误的数据项和接收数据组数显示在屏幕上，等待存贮和打印，有误的则过滤并提示。

3．4数据检索

选择“综合查询”后，查询选项界面为：

1、首先要选择查询条件，依次为：关系选项、项目选项、条件选项和条件值域；选择完毕后按“增加”按扭，再“确定”后开始查询，并报告查询数目。

2、“清除”按扭放弃所有之前的选择。

3、可多次“增加”条件。

例如：选择查询条件为：

1、首先   检测日期   等    于   '2005-05-22'

2、 首先   检测日期   等    于   '2005-05-22'

并且   坍 落 度   不 等 于   0.00

3．5报表生成

3．5．1新接收数据的报表生成

在传输的数据正确接收后，“接收打印”按扭变黑，点击后可在打印机上（打印机可选择）自动输出固定格式的数据报表。

3．5．2查询数据的报表生成

在查询的数据正确检索后，“查询打印”按扭变黑，点击后可在打印机上（打印机可选择）自动输出固定格式的数据报表。

4、注意事项

4．1产品目录

1、在打开包装箱后，应先按照“装箱清单”检查箱内物品是否完好。如发现产品破损或与“装箱清单”不符，请及时与销售商联系。

2、在使用仪器之前，请先认真阅读本说明书。

3、任何情况下不要自己拆卸仪器，在使用中遇到的问题应及时反映给销售商或厂家，以寻求及时地帮助。

4．2数据传输

数据传输线的两个接口必须连接正确，充分接触，否则无法打开COM1或无数据接收或接收数据有误。

4．3报表打印

以固定格式的A4纸输出，建议使用激光打印机。

4．4仪表的初次使用或存储中有误码

选择仪表“清除数据”选项操作即可。

4．5保修服务

仪表自购买之日起12个月内予以有限保修。

仪表曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在高温或低温或类似环境中，未授权的修理、改变、连接，误用，疏忽，滥用，不可抗力，改动，消耗部件的正常磨损。在以上情况下将视具体情况不享有保修服务。

保修只针对正品仪表的原购买者，不随转买，转借、转让产品的用户。

所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行单独通知。

# Text boxes

点击鼠标变灰后开始接收，变黑后为接收结束

开始接收后变黑，点击鼠标变灰后为等待下次接收开始

退出系统接收和报表操作

变黑后为接收结束点击鼠标为保存接收数据，

变黑后为接收结束点击鼠标为打印接收数据，

变黑后为查询结束点击鼠标为浏览查询数据，

变黑后为查询结束点击鼠标为打印查询数据，

所有操作的说明和提示

探测头

液 晶 显 示 器

内核升级接口（预留）

返回键

上级键

下级键

确定键

数据传输接口

测试键

电源开关

充电接口