目 录

1	仪器简介	3

1.1	仪器用途概述	3

1.2	主要技术指标	3

1.3	仪器组成	3

1.4	服务内容	4

2	仪器结构	4

2.1	掌上电脑（PDA）结构示意图	4

2.2	探测头结构示意图	6

3	PDA软件操作	7

3.1	安装同步软件	7

3.2	开、关PDA	8

3.3	进入测量软件	8

3.4	测量软件界面	8

3.5	测量裂缝	12

4	注意事项	15

5	裂缝管理软件使用	17

5.1	软件安装	17

5.2	软件使用说明	17

5.2.1 上传数据	17

5.2.2 主界面	18

5.2.3 排序功能	18

5.2.4 单幅显示功能	19

5.2.5 多幅显示功能	20

5.2.6 合并功能	21

5.2.7 删除功能	21

5.2.8 修改功能	21

5.2.9 检测信息设置	21

5.2.10 打印预览及打印功能	22

仪器简介

## 仪器用途概述

本仪器主要用于检测并记录、计量混凝土桥梁、隧道或墩台等裂缝的宽度。

本仪器体积小，操作方便，在现场无需使用笔记本计算机即可记录裂缝图片。探测头（或检测头）装有照明装置，即使在较黑暗的情况下也可对裂缝进行测量。仪器软件可自动搜索，并提取、计算裂缝的宽度。

## 主要技术指标

- 检测裂缝的方法：贴近裂缝检测；

- 图片可保存为bmp 或jpg格式；

- 软件自动标注裂缝宽度；

- 三种测量模式：全屏自动检测、手动检测、标尺检测；

- 锂电池供电；

- 采用“USB”接口传送数据；

## 仪器组成

- 掌上电脑（PDA）；

- 专用裂缝管理软件；

- 探测头。

## 服务内容

软件免费升级，免费培训一次。及时解决用户使用中遇到的问题。

# 仪器结构

## 掌上电脑（PDA）结构示意图

图1 掌上电脑（PDA）结构示意图

| 编号 | 元件 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯 | PDA开启时指示。 |
| 2 | 开关机按键 | 若PDA处于关闭状态，按住开关2～3秒钟即可开启电源，并回到上次关机前所显示的最后一个画面。 |
| 3 | PDA充电指示灯 | 状态说明： 蓝灯亮——充电中； 蓝灯灭——充电完毕。 |
| 4 | 液晶显示屏 | 人机对话显示窗口。 |
| 5 | 电源指示灯 | 打开电源开关红灯亮。 |
| 6 | 电源开关 | 电源总开关 |
| 7 | SD/MMC兼容扩展槽 | 附带2GMMC卡一张，读卡器一个 |
| 8 | 手写笔插槽 | 当不使用手写笔时，请将手写笔插入此插槽中以保护好手写笔。要使用手写笔时，直接将笔从插槽中取出，握笔姿势 如同您平常握铅笔或圆珠笔方式。 |
| 9 | 信号插座PDA充电 同步插座 | 测量时与探测头信号线连接。 充电：与充电器连接，可通过此插座给PDA内的电池充电。附带小麻雀充电器。 与计算机相连接时，如PDA与计算机连接时（使用附带的USB电缆线），可实现与计算机的同步。 |

## 探测头结构示意图

图2 探测头结构示意图

| 编号 | 元件 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探测头 | 用于读取裂缝数据，测量时请紧贴被测物。 |
| 2 | 信号输出/ | 信号输出：与随机配置的信号线（7芯插头端）相连，再与PDA上7芯插座相连。 |
| 3 | 探测头手柄 | 测量裂缝时手持部分。 |

# PDA软件操作

## 安装同步软件

将掌上电脑（PDA）与计算机（PC机）连接。可以把PDA中的裂缝数据存储到PC机中用户指定的任意文件夹。也可以将光盘或PC机中的配置文件存储到PDA中指定的文件夹内。

在与PC机连接之前，请先在PC机上安装Microsoft ActiveSync同步软件。Microsoft ActiveSync软件在安装光盘的[同步软件]目录中。安装后，用附带的USB电缆将PDA和PC机连接起来。您可以通过Microsoft ActiveSync浏览、同步和传输文件。也可以在PC机与PDA之间复制文件，还可以将PDA的数据备份到PC机上，在PC机上进行编辑修改。连接成功后，PDA相当于计算机中的一个文件夹。

安装Microsoft ActiveSync。将安装光盘放入光驱，在[同步软件]目录中运行“Setup.exe”文件，根据屏幕上的提示进行安装直到完成。然后就可以通过USB电缆和PDA连接，这时PC机右下角的状态栏中将有一个转动的绿色图标，图标为灰色的时候表示PDA和PC机没有连接上。若为一静止的绿色图标，表示连接成功。若图标不停地旋转，表示正在和PDA连接。只有连接成功后，才可以拷贝裂缝文件。连接不成功时，可先断开PDA和USB连接线，然后再连接。

如果PDA与PC机不能同步，这一般是由于没有正确设置PC机造成的。

PC机中的设置：在PC机中打开ActiveSync程序窗口，然后在文件菜单中选择“连接设置”，选中允许用USB连接计算机，去掉允许用串口连接。

提示：在与PC机处于连接状态时，请不要重新启动和关闭PC机，也不要复位PDA。您可以重新插拔PDA与PC机的连线，再次建立连接。但为了保护设备，每次插拔请间隔20秒以上。

## 开、关PDA

开、关PDA使用如图1所示的2键。轻按2键片刻，打开PDA，屏幕显示桌面界面。如需关闭PDA，再次轻按2键片刻即可。

## 进入测量软件

默认情况下，在打开PDA时，测量软件自动运行。如果未运行，请点击桌面快捷方式或在桌面界面下，用手写笔点击屏幕上[我的设备]图标，然后找到[Resident Flash]，点开后运行[裂缝仪]程序，即可运行测量软件。

注意：[Resident Flash]目录下的所有程序请不要删除或更改，否则不能测量。

## 测量软件界面

1) 当探测头未与PDA连接时，PDA出现如图3所示对话框。请插上探测头，然后选择【文件】菜单下【重新开始】来重新运行]测量程序行。

图3 探测头未与PDA连接时提示对话框

2）裂缝测量软件运行后，界面如图4所示。点击【全屏自动】，则软件实时自动显示当前测量区域内各条裂缝的宽度，见图5。

图4 测量软件界面

图5 裂缝备注信息

3）文件菜单如图6所示。选择【全屏自动】，软件将自动测量裂缝。

图6 文件菜单

4）工具菜单如图7所示。选择【设置】，出现如图8所示界面。“文件名”——输入待保存的裂缝文件名；

“位图bmp” 和“JPEG”——选择裂缝文件的存储格式；

“自动”和“手动”——测量裂缝时的软件处理方式，均为软件自动测量。当选择“自动”时，裂缝边缘由软件设置；当选择“手动”时，裂缝边缘由所输入的相应数值设置。“标注线”、“标注字体”、 “字体大小”均可根据用户要求修改。

图7 工具菜单              图8 设置菜单

“选择目录”——点选后选择合适的裂缝文件存放目录，如果将文件存放到[Resident Flash]目录下，请新建一个文件夹，以防向PC机复制文件时误码删除。默认文件目录为Resident Flash\ CrannyManage。

注意：请不要修改文件目录，修改目录后，可能会影响后处理软件的使用；

修改完以上操作后请点保。

## 测量裂缝

测量裂缝方式有3种。全屏自动、手动测量和标尺检测。

将PDA和探测头连接好，打开探测头和PDA的开关。

【全屏自动】

点开[裂缝仪]测量程序，然后选择【全屏自动】测量。

此时屏幕上自动实时显示当前裂缝宽度。检测结果处显示裂缝平均宽度，单位：mm。移动测头即可连续测量。

图9 全屏自动

【手动检测】

点开[裂缝仪]测量程序，此时为【手动检测】在PDA显示屏上用手写笔画一条直线，该直线垂直于待测裂缝的两条边缘，屏幕上自动显示当前裂缝宽度。检测结果处显示手动测量宽度，单位：mm。移动测头即可连续测量。

图10 手动检测

【标尺检测】

该功能可用于桥梁动态裂缝测量。

点开[裂缝仪]测量程序。使待测裂缝垂直于标尺且待测

宽度处于标尺重合，点击【标尺测量】屏幕上自动显示裂缝宽度。检测结果处显示单条裂缝宽度，单位：mm。单击【全屏自动】按钮状态还原。裂缝发生变化时再次用同样方法测量同一位置即可。

图11 标尺检测

当裂缝特别细小（或粗大）时，可选择查看方式中的3个按钮进行放大缩小，也可点击工具中的放大（或缩小）菜单对裂缝进行放大、缩小及查看全部裂缝。

当裂缝图像较模糊时，建议用户采用人工读取方式，图像设有标尺，可方便人工对裂缝进行判读。

当前裂缝图像可保存为图像文件，方便存档及后续处理。如图12所示。20100312131638.jpg为保存文件名。

图12 裂缝图像保存

注意：测量时应将探测头紧贴待测裂缝。当裂缝图像较模糊时，建议用户采用人工读取方式。

# 注意事项

1）错误运行提示1

当长时间不用PDA或探测头时，或第一次将PDA与探测头连接，可能出现如图13所示错误运行提示1。

处理方法：点击“取消”，关闭裂缝程序，重新插接探测头连线，重新运行测量程序。

图13 错误运行提示1

2）错误运行提示2

当探测头与PDA连接不牢时，出现如图14所示错误运行提示2。

图14  错误运行提示2

处理方法：关闭裂缝程序，重新插接探测头连线，重新运行测量程序。

3）如出现“请重新安装软件”的错误提示，可将附带光盘中的[裂缝]文件夹重新复制到[Resident Flash]中，再重新打开测量程序。

4）如测量时出现PDA死机，请轻按图1中的“复位按键（5）”，将PDA软复位。

# 裂缝管理软件使用

## 软件安装

直接点击安装包中的Setup.exe文件即可完成安装。

## 软件使用说明

本裂缝管理软件实现对裂缝测宽仪中检测得到的裂缝图像进行查看、管理、打印为一体的管理程序。其支持对裂缝图像的单幅显示和多幅同时显示功能，支持对裂缝各项信息的排序查看功能，同时提供裂缝文件的删除和合并功能。除此之外，用户还可以对每条裂缝信息进行修改，并最终将裂缝信息以报表形式输出。裂缝图像管理变得轻松自如。

### 5.2.1 上传数据

用户按照3.1指示安装同步软件，在PC与PDA连接成功情况下，PC端将增加一个[移动设备]盘符。用户点击，在[Resident Flash]下将CrannyManage文件夹直接拷贝到PC机中。

### 5.2.2 主界面

用户点击桌面图标“裂缝管理软件”，进入主界面，点击打开按钮，选择导入CrannyManage文件夹下的Index文件，即可将裂缝信息导入到软件中，见图15。

图 15 主界面图

图16 工具条图

### 5.2.3 排序功能

用户可以对裂缝信息区中的信息按一定的顺序进行查看。用户可以按编号的升降序进行查看，可以按名称或者按裂缝宽度进行查看。本软件为用户提供了方便的对比查看功能，见图17。

图17 按宽度排序

### 5.2.4 单幅显示功能

用户点击按钮“单幅查看”，然后用户点击左侧裂缝信息区中需要查看的裂缝信息，右侧图像显示区中将显示对应的裂缝图像，见图18。

图18 单幅查看功能

### 5.2.5 多幅显示功能

用户点击按钮“多幅查看”，然后用户可以多次点击左侧裂缝信息区中需要查看的裂缝信息，右侧图像显示区中将逐一显示对应的裂缝图像，最多支持6幅图像同时显示见图19。

图19多幅查看功能

### 5.2.6 合并功能

用户点击按钮“合并导入文件”，软件自动将需要合并文件中的裂缝信息添加到现有文件中，并将合并文件下的图像自动拷贝到现有文件下。同时软件提供去重功能，将相同信息的裂缝进行剔除。

### 5.2.7 删除功能

用户在选择一条或多条裂缝信息后，点击按钮“删除”，软件将对应的裂缝信息删除。

### 5.2.8 修改功能

用户右键单击一条裂缝信息，即可对裂缝的组号、名称、备注信息进行修改，见图20。

图20 修改对话框 图21 “检测信息”设置对话框

### 5.2.9 检测信息设置

用户点击按钮“设置”，弹出如图21对话框，用户可以对测量单位、项目名称、测量人、复核、签收等信息进行设置。设置的检测信息将在报表打印中输出。

### 5.2.10 打印预览及打印功能

用户在选择一条或多条裂缝信息后，点击按钮“打印预览”，用户将看到将要打印输出的各条裂缝信息；点击“打

印”，软件将对应的裂缝信息打印输出，见图22。

图22 打印预览

# Text boxes

图像显示区

裂缝信息区

打开

保存

导入合并文件

打印

单幅查看

多幅查看

删除

帮助